Утверждаю:

Для Начальника Управления

ландшафтной архитектуры,

комплексного благоустройства

и дизайна городской среды

____________ Д.В. Васильчинко

Методическое пособие по проектированию

комплексного благоустройства на территории г. Москвы,

адаптированное для номинации

«Лучший проект, разработанный по эскизным предложениям

школьников» в рамках открытого конкурса «Мой двор, мой подъезд»

- Цель конкурса – развитие творческих способностей подрастающего поколения, воспитание бережного отношения к материально-техническим ценностям.

- Эскизный проект комплексного благоустройства жилых и общественных территорий предусматривает разработку следующих разделов – ландшафт (деревья, газоны, цветники, рельеф), оборудование территории (игровые и спортивные элементы, технические сооружения), автомобильные проезды, пешеходные дорожки, площадки, декоративные элементы (малые архитектурные формы, скамейки, вазоны, ограждения).

- Задача проекта – создать удобное, безопасное и эстетически выразительное пространство жилого двора участков школ и детских учреждений, микрорайонного сквера или сада, используя экономичные и реальные средства.

- В составе эскизного проекта благоустройства территорий могут быть разработаны:

-проект оформлений зданий вооружений, подъездов жилых домов;

-проект детских площадок;

-проект площадок отдыха;

-проект спортивных площадок;

-проект малых архитектурных форм.

5.  Оформление зданий, сооружений, подъездов жилых домов

Предусматривает:

5.1 Колористическое (цветовое оформление зданий и сооружений с

учетом общего цветового решения застройки).

5.2 Оформление подъездов жилых домов с удобным подходом

козырьком, специальным освещением, цветовым решением,

размещением скамеек, информационных знаков и указателей,

ограждений.

5.3 Использование вьющихся растений (вертикальное озеленение,

устройство цветников и газонов, посадку кустарников).

6.Проектирование детских площадок желательно организовывать для различных возрастных групп (для детей до 3-х, 7-12, 12-16лет).

6.1 Расстояние от окон жилых домов и общественных зданий до границ детских площадок следует принимать:

10м –для площадок детей дошкольного возраста;

20м –для площадок детей младшего и среднего школьного возраста;

40м – для площадок детей старшего школьного возраста.

6.2    Площадки для детей дошкольного возраста могут иметь размеры 50-70 кв.м и могут совмещаться с площадками тихого отдыха для взрослых.

В этом случае размер площадки должен быть не менее 80 кв.м.

6.3 Площадки для детей дошкольного возраста могут иметь размеры 100-300 кв.м.

6.4 Площадки для детей различных возрастных групп следует разделять густыми зелеными насаждениями или декоративными стенками.

6.5 Детские площадки следует изолировать от транзитного пешеходного движения, проездов автомашин, гаражей, автостоянок, на 15 метров от площадок для сборов мусора.

6.6 Детские площадки должны иметь инсоляцию (солнечное освещение) не менее 5 часов светового дня.

6.7 Площадки для игр детей на территориях жилого назначения следует проектировать из расчета 0.5 кв.м на одного жителя.

7. Проектирование площадок отдыха предусматривает организацию отдыха и проведение настольных игр для населения, живущего в ближайших домах.

7.1 Расстояние от площадок отдыха до окон жилых домов должно быть от 10 до 25 метров, в зависимости от содержания игр, предусмотренных на этих площадках.

7.2 Минимальный размер площадки для отдыха – не менее 20 кв.м.

7.3 Не рекомендуется объединение площадок для отдыха и для шумных игр.

7.4 Площадки для отдыха обязательно должны иметь озеленение, освещение, скамейки, столы и урны(по одной у каждой скамьи).

7.5 Площадки отдыха на жилых территориях следует проектировать из расчёта 0,1 кв. м на жителя.

8. Спортивные площадки предназначаются для всех возрастных групп с  учётом обслуживания населения причитающей застройки, поэтому их целесообразно организовывать на территории микрорайонов или жилых районов.

В жилых дворах возможно организовать площадку с установкой одного стола для настольных игр, размером 15 кв.м, и физкультурных занятий.

8.1 Целесообразно предусматривать специализацию спортивных площадок в жилых кварталах, микрорайонах.

Например: Спортивное ядро с круговой беговой дорожкой (200 .м) – 120х40 м (возможно размещение разнообразных спортивных площадок, для бадминтона, городков, прыжков в высоту и длину и т.д.);

Площадки для игры в баскетбол и волейбол – 14х25 м;

Гимнастическая площадка – 15х17 м.

8.2 По составу, расположению и пропускной способности спортивный комплекс (т.е. объединение нескольких площадок) должен позволять проводить занятия в любой комбинации лёгкая атлетика, футбол, баскетбол, гимнастика и т.д.

8.3 Минимальное расстояние от спортивной площадки до окон жилых домов следует принимать от 20 до 40м в зависимости от шумовых характеристик площадки.

8.4 Минимальный размер комплексной спортивной площадки должен иметь площадь не менее 230 кв.м

8.5 Спортивные площадки рекомендуется оборудовать сетчатым ограждением высотой не менее 2,5 – 3,0 м, в местах примыкания площадок друг к другу -  высотой  не менее 1,5 м.

8.6 Озеленение рекомендуется размещать по периметру площадки, высаживая деревья на расстоянии от края площадки не менее 2м.

9. Проектирование малых архитектурных форм

9.1 Малые архитектурные формы являются функциональными и декоративным элементом комплексного благоустройства жилых и общественных территорий.

9.2 К малым архитектурным формам относятся: декоративные стенки, осветительное оборудование, городская мебель (скамейки, тумбы, вазоны), игровое оборудование (качели, песочницы, теневые навесы, беседки), средства информатики (вывески, указатели) и др.

10. Общие обязательные рекомендации для разработки эскизных проектов комплексного благоустройства территории по конкурсу «Мой двор, мой подъезд».

10.1 Проекты, проектные представления и эскизы необходимо выполнять в масштабе

Масштаб 1:10 в 1 см чертежа 10см;

1:20 в 1см чертежа 20 см;

1:50 в 1 см чертежа 50 см;

1: 100 в 1 см чертежа 100 см (1 метр);

1: 500 в 1 см чертежа 500 см (5 метров).

10.2 Выбор масштаба зависит от площади территории

Например:

Если габарит двора составляет 75х75 м, то:

в масштабе 1:50 чертёж имеет размер 150х150 см;

в масштабе 1:100 чертёж имеет размер 75х75 см;

в масштабе 1:200 чертёж имеет размер 37,5х37,5 см;

в масштабе 1:500 чертёж имеет размер 15х15 см.

Следовательно, автор должен определить степень детализации своего проекта и самостоятельно выбрать масштаб (в данном примере можно рекомендовать масштаб 1:100 или 1:200 в зависимости от уровня подготовки).

10.3 В конкурсном проекте обязательно должны быть представлены: существующее состояние территории и проектное эскизное предложение.

Необходимо чётко и понятно ставить существующие и проектные строения, сооружения, зелёные насаждения, транспортные и пешеходные дороги и т.д. Желательно представить фото существующего состояния территории.

10.4 В конкурсный проект не обязательно включать все, о чём сказано в данном методическом пособии. Самое главное – разработать такое эскизное предложение, в котором необходимо предусмотреть качественное и реалистичное изменение территории в лучшую сторону.

10.5 В конкурсном проекте комплексного благоустройства территорий необходимо предусмотреть возможность подъезда автомашин(скорая помощь, пожарные уборочные, технические и др.).

Ширина дворовых проездов автомашин 3,5 м.Необходимо исключить транзитный проезд автомашин через двор.

10.6 На конкурсном чертеже (или рисунке) необходимо указывать масштаб чертежа, условные обозначения, экспликацию.

10.7 В дополнение графическим материалам необходимо представить краткую пояснительную записку с рассказом об эскизном проекте(описание существующего состояния территории и проектного предложения).

Начальник отдела конкурсов

ГУП «ИТЦ Москомархитектур»                                         В.Г.Семенов